东太湖综合整治规划

（简本）

2007年8月

目  录

1  东太湖概况	1

1.1  自然地理概况	1

1.2  社会经济概况	1

2  东太湖现状及存在问题	2

2.1  湖泊利用及保护现状	2

2.2  东太湖管理现状	4

2.3  存在的主要问题及原因分析	4

3  规划指导思想及总体目标	6

3.1 规划指导思想	6

3.2 规划范围	6

3.3  规划任务	6

3.4  规划目标	7

4  规划总体布局	7

4.1  综合整治措施	7

4.2  工程措施	7

5  行洪及供水规划	9

5.1  行洪、供水的有关影响分析	9

5.2  行洪供水通道疏浚规划	9

6  围网养殖控制规划	10

6.1 围网养殖现状	10

6.2  围网养殖规模控制	10

7  退垦还湖及岸线调整规划	10

7.1  退垦还湖原则	10

7.2  退垦还湖布局方案	12

7.3  环湖岸线调整规划	13

8  排泥场规划	14

8.1  综合整治弃土（泥）工程量	14

8.2  排泥场选址	14

8.3  排泥场容量平衡分析	15

9  东太湖水环境与生态保护规划	15

9.1  水质保护规划	15

9.2  水环境保护措施规划	15

9.3  生态保护规划	16

10  移民安置规划	16

11  建设与运行管理	16

12  环境影响评价	17

13  工程投资匡算及资金筹措	17

14  综合效益分析	17

# 1  东太湖概况

## 1.1  自然地理概况

东太湖位于苏州市以南，是太湖东南部东山半岛东侧的一个狭长型湖湾，南起东茭嘴至陆家港一线，北端一直延伸到瓜泾口，全长约30km，最大宽度9km，分属苏州市吴中区和吴江市辖区范围，具有防洪、供水、水产养殖等综合功能。

东太湖湖盆呈刀形，西南～东北走向。环湖大堤包围的湖区面积185.4km2，其中围垦区面积50.5km2，水面面积134.9km2。东太湖围垦区主要分布在黄垆港及大浦口以北湖区，包括吴中区新联圩与吴江东太湖联合农场南圩等，对湖盆轮廓产生很大影响。

东太湖水流主要来自东茭嘴，由东南沿湖溇港下泄。上世纪九十年代以前，瓜泾口一直是东太湖主要出口，1991年太浦河开通后，东太湖来水主要通过太浦河下泄。目前沿东南湖岸有陆家港、庙港、太浦河、戗港、新开港、三船路港、瓜泾口、大鲇鱼口、小鲇鱼口等出水河流21条，东山半岛有吴江路、尧太河、张家浜、黄垆港、庙桥港、大缺港、直泾港等入湖河流27条，部分溇港有小型船只通航。

## 1.2  社会经济概况

东太湖地处苏州市近郊区，东靠吴江市，西靠苏州市的吴中区。经济发达，人口稠密，水面率较高，土地资源不足，尤其是耕地资源严重不足。沿湖有杨湾、东山、渡村、浦庄、横泾、越溪、松陵、东太湖养殖场、横扇（菀坪）、七都（庙港）等10个镇（场），15个渔业村，专业渔民约1.0万人，从事水产养殖的农民约1.1万人。渔业是东太湖渔民和沿岸农民的重要经济来源。

吴江市地处东太湖东岸，在全国百强县中位列前十，是全国优秀旅游城市。全市总面积1176.7km2（不包括所辖太湖水面），下辖18个镇，398个行政村，人口77.75万人。全市耕地面积65.8万亩，人均耕地0.85亩。东太湖西北沿岸为苏州市吴中区，全区总面积2201km2（其中太湖水面为1459km2），下辖3个开发区，10个镇，8个街道，总人口53.8万。吴中区位于苏州市近郊，城市化率相对较高，全区耕地面积28.5万亩，人均耕地仅0.53亩。

# 2  东太湖现状及存在问题

## 2.1  湖泊利用及保护现状

### 2.1.1  功能利用情况

东太湖是太湖的主要出水通道，是黄浦江的主要来水水源，还是吴江市供水的主要水源地，具有调蓄洪水、泄洪和向下游地区供水、水产养殖、航运等多种功能。

防洪：二十世纪九十年代以前，东太湖一直是太湖的主要泄洪通道，平均年泄水量29亿m3，洪水经东南溇港及下游河网东排黄浦江、北排长江。

供水：东太湖是下游淀泖区、杭嘉湖东片以及浦西、浦东片的主要水源，也是上海市、浙江杭嘉湖城镇供水取水口主要来水和江苏吴江市的供水水源地。

养殖：东太湖光热资源充足、水深适度、水草丰富，是鱼类生长繁殖的主要区域，具备良好的水产养殖条件。目前东太湖20.24万亩水面中围网养殖面积已达13.19万亩，养殖区占用水面积已达16.57万亩，占81.9%，大大超过了水环境和水生态承载能力，严重影响了行洪、供水功能的正常发挥。

### 2.1.2  湖面利用情况

东太湖的围垦一直持续到上世纪七十年代末期。由于不断围垦造地，东太湖水面不断缩小。唐宋时期东太湖水面约有400～500km2，1916年调查面积为232km2，五十年代初期调查为188km2，目前东太湖总面积185.4km2，其中围垦区50.5km2，仅存水面134.9km2（围网养殖区110.5km2，自由水面24.4km2。

东太湖围垦区主要分布于东北部及南部湖区，涉及行政区包括吴江市开发区、东太湖养殖场、横扇镇（含菀坪）、七都镇（原庙港镇部分）和吴中区的东山镇、渡村镇、浦庄镇、横泾街道、越溪街道共9 个镇（场、街道）。

2004年东太湖环湖大堤以外共有围垦区57个，总面积75823亩（50.5km2，占东太湖环湖大堤以外总面积的27.2%。其中吴江市围垦区18个，面积37940亩；吴中区39个，面积37883亩。东太湖围垦区一线挡洪堤防（水边线）全长152.9km，堤顶高程一般在4.5～6.0m之间，顶宽约3～5m，两侧边坡一般1:2～1:2.5，大部分堤段临水侧有砌石护坡或砼护坡。

根据太湖渔业管理委员会提供的资料，2004年东太湖16.57万亩围网养殖区中，围网面积为13.19万亩。在13.19万亩围网面积中，吴中区为7.85万亩、占59.5%，吴江市为5.18万亩、占39.3%，浙江省为0.16万亩、占1.2%。围网养殖中，实养面积一般占围网面积的70%。从现场查勘及2004年东太湖1/10000地形图上都可看到，目前东太湖除陆家港～太浦河口疏浚段、湖区数条宽约100m的航道、养殖户之间的水路通道以及取土还湖区外，人工养殖围网已布满围垦区以外的所有水域，围网养殖区面积为110.5km2(16.57万亩)。

## 2.2  东太湖管理现状

东太湖是太湖的一个重要湖湾，行政范围隶属苏州市。目前太湖局主要负责太湖行洪及供水调度。东太湖大面积围垦区绝大部分为农用地，由地方政府管理，湖区大面积围网养殖由江苏省太湖渔业管理委员会管理。此外，还涉及航道、环保、旅游等多个部门的管理。东太湖多部门管理，缺乏统一协调机制，导致水资源和水环境方面的诸多问题。

## 2.3  存在的主要问题及原因分析

### 2.3.1  主要问题

由于二十世纪五十～七十年代的大量围垦和近年来的围网养殖，使东太湖几近面目全非，除去围垦区，剩下的湖面布满养殖围网。大面积的围垦、围网，阻滞水流，阻断水生生物联系，加速泥沙淤积，恶化水质。东太湖生态环境遭到严重破坏，加速了湖泊衰亡进程，影响了行洪、供水及其它功能的正常发挥。主要存在：（1）湖区行蓄洪能力不足，影响流域防洪安全；（2）供水不畅，影响下游供水安全；（3）水质恶化，未达到功能区水质要求；（4）生态退化，湖泊沼泽化等问题。

### 2.3.2  原因分析

（1）围垦严重

太湖流域经济发达，人口稠密，自古以来与水争地矛盾十分突出。盲目筑堤建圩不仅对水利及湖泊生态环境等产生了不利影响，而且还人为加速了湖泊的消亡。根据历史资料，1916年东太湖水面积为265km2，1950年前后为188km2，二十世纪七十年代初减少至171.3km2，到1984年东太湖水面积仅有131.5km2。70多年来东太湖面积共减少133.5km2，其中六十年代至七十年代是东太湖水面面积快速减少时期。

（2）围网过度

由于围网养殖技术的日瑧成熟和巨大的经济效益，二十世纪八十年代后期发展起来的围网养殖在九十年代迅速扩大。至2004年东太湖养殖围网遍布全湖，面积达到110.5km2，99%的养殖品种是螃蟹。湖泊面积逐渐减少，围网养殖面积逐渐增大，超密度围网养殖成为目前东太湖水资源过度开发利用的主要方面。围网具有阻滞水流等物理障碍效应及养殖污染的叠加效应，长时间、超密度围网养殖会导致湖泊富营养化、水质恶化以及沼泽化，对东太湖周边地区供水及周边地区防洪安全带来的压力。

（3）泥沙淤积

目前东太湖淤积十分严重，湖底高程大部分在1.8m以上（太湖湖心区平均底高程1.1m），2.0m以下高程所占面积已不足60km2，淤积严重的湖底高程超过2.5m。湖内水生植物阻流滞沙，泥沙沉积导致湖底淤高，围湖垦殖和养殖加速淤积，东太湖的水面面积迅速减少。

（4）缺乏统一协调管理

东太湖具有多种资源和综合利用功能，涉及水利、渔业、环保、城建、航运、旅游等多个部门。各部门在东太湖管理和保护中起了很大作用，但是由于东太湖缺少一个综合整治规划，各个部门注重行业管理，缺乏有效沟通和协调，重开发，轻保护，致使湖泊泄洪不畅，水资源难以优化利用，水环境不断恶化，生态系统遭到严重破坏，各种功能难以全面正常发挥。

# 3  规划指导思想及总体目标

## 3.1 规划指导思想

以科学发展观为指导，坚持人水和谐、依法治水、综合治理的方针，统筹协调防洪、供水、水资源保护、生态环境修复、水产养殖、土地利用等方面的要求，科学合理地制定湖区开发、利用、保护与治理方案，为东太湖永续利用和流域经济社会可持续发展提供保障。

## 3.2 规划范围

从环湖大堤吴江市陆家港～大鲇鱼口闸～大缺港东闸～东茭嘴包围的区域面积185.4km2（含东茭嘴血防圩面积4.5km2）及大缺港，综合整治工程需要调整的环湖大堤及附属建筑物在本规划之内。

## 3.3  规划任务

防洪：作为太湖洪水的主要行洪通道——东太湖的行洪能力关系太湖的防洪安全，对于太湖流域防洪具有极其重要作用，防洪是东太湖综合整治的首要任务。

供水：太湖上游来水入东太湖后，可补充东太湖下游地区水资源量的不足，对保障下游供水安全，促进经济社会发展具有重要意义。因此，供水是东太湖综合整治的重要任务之一。

水产养殖：根据东太湖防洪、供水、水环境保护和景观要求，科学合理控制水产养殖规模、养殖区域和养殖模式也是东太湖综合整治的主要任务之一。

生态环境保护：由于围垦、围网养殖等人类活动影响，东太湖生态系统遭到破坏，水环境不断恶化，沼泽化进一步加剧，湖泊消亡特征明显。因此，修复和保护东太湖良好生态系统，抑制湖泊沼泽化加速趋势，有效延长东太湖使用寿命，是东太湖综合整治的重要任务。

## 3.4  规划目标

按照人与自然和谐相处的总体要求，采取综合治理措施，满足设计水平年流域防洪、供水、水资源保护和生态修复的需要，控制养殖规模，保护湖泊形态，减缓湖泊自然沼泽化进程，维护东太湖生命健康，发挥东太湖的综合利用效益，促进流域经济社会可持续发展。

# 4  规划总体布局

## 4.1  综合整治措施

根据东太湖综合整治规划指导思想、规划任务及规划目标，针对东太湖存在的问题和成因，采取退垦还湖、退渔还湖、行洪供水通道疏浚、生态修复以及加强管理等综合整治措施，发挥东太湖各项功能，实现东太湖可持续利用。

## 4.2  工程措施

（1）退垦还湖

东太湖现有围垦区57个，总面积50.5km2（75823亩），占东太湖环湖大堤以外总面积的27.2%。在围垦养殖的石路浜闸～大浦口闸一线以北，严重的围垦使得水流蜿蜒于狭窄的港道而行。退垦还湖对增加洪水调蓄容积、扩大行洪断面以及改善湖区生态环境方面均具有十分重要作用，是东太湖治理最迫切的措施之一。

（2）退渔还湖

东太湖围网养殖区达到110.5km2（16.57万亩），占东太湖现有水面积的81.9%。围网养殖不仅阻滞水流、加速泥沙淤积，而且破坏生态系统、污染水质。因此，实施东太湖综合整治必须按照东太湖水环境的承载能力，压缩围网养殖规模，即“退渔还湖”。在湖面利用功能区划基础上，划定允许围网养殖区域，并根据水质保护目标确定规划围网养殖面积。

（3）通道疏浚

东太湖淤积严重，全湖最低湖底高程1.6m，平均湖底高程约2.0m，湖区北部及东西沿岸带的湖底高程都超过了2.0m，局部近岸区湖底高程大于2.5m。东太湖2.0m以下高程所占面积已不足60km2，全湖平均高程高于太湖湖心区平均湖底高程0.9m，高于下游河道3～4m。湖区淤积不仅导致行洪供水困难，而且易产生水流不畅，水质恶化。因此，实施东太湖通道疏浚是满足行洪和供水功能的重要工程措施，也是改善湖区水流条件、提高水环境承载能力的重要手段。

（4）生态修复与保护

严重的围垦、围网养殖以及水质污染，破坏了东太湖原有的生态系统，使东太湖基本丧失了天然鱼类产卵场的功能。同时受自然淤积和人类活动影响，东太湖湖泊沼泽化加剧。因此，结合退垦还湖、退渔还湖及岸线整治，实施生态修复，是实现可持续开发利用的重要措施。此外，受泥沙淤积、水生植物残留积累以及围网养殖影响，东太湖底泥污染严重，需对污染底泥进行疏浚，以保护水生态系统，改善湖区水质。

# 5  行洪及供水规划

东太湖是太湖的主要行洪通道，从东太湖历史演变及多年来防洪实践分析，影响东太湖行洪的主要因素包括：严重围垦、过度的围网养殖、严重淤积、紧锁东太湖入口的东茭嘴等，特别是太浦河口以北行蓄洪和供水能力不足，严重影响了太湖的防洪、供水和生态环境。

## 5.1  行洪、供水的有关影响分析

（1）东太湖围垦及养殖围网阻水严重，并对水环境造成严重影响，东太湖综合整治规划应对围垦区实施退垦还湖，削减围网养殖规模，调整养殖布局。

（2）东茭嘴紧锁东太湖入口，阻水严重，对太浦河影响较大。结合退垦还湖对东茭嘴血防圩及其淤积区采取挖除工程措施具有一定的行洪和改善水环境的效益，挖除东茭嘴方案是必要的。

## 5.2  行洪供水通道疏浚规划

经对东太湖退垦还湖及退渔还湖后的水利计算，仅仅采取退垦（渔）还湖以及拓卡等措施尚不能满足东太湖行洪和供水目标需要。因此，规划在退垦还湖（含挖除东茭嘴）、退渔还湖基础上，采取湖区疏挖深槽连接行洪口门的工程措施。东太湖行洪供水通道疏浚分为主通道和支通道工程，主通道两条：一条从东茭嘴到瓜泾口，一条从东茭嘴到太浦闸；支通道是连通主通道与戗港、大浦口、三船路港的三条供水通道。东太湖规划通道疏浚总长度为35.9km，总疏浚量约1063万m3。

# 6  围网养殖控制规划

## 6.1 围网养殖现状

根据现场查勘及2004年东太湖1/10000地形图分析，目前东太湖除陆家港～太浦河口疏浚段、湖区数条宽约100m的航道、养殖户之间的水路通道以及取土还湖区外，人工养殖围网已布满围垦区以外的所有水域。根据图上量算，东太湖围网分布区面积为16.57万亩。

根据太湖渔业管理委员会提供的资料，2004年东太湖围网面积为13.19万亩，其中吴中区为7.85万亩、占59.5%，吴江市为5.18万亩、占39.3%，浙江省为0.16万亩、占1.2%。围网养殖中，实养面积一般占围网面积的70%。

## 6.2  围网养殖规模控制

围网养殖规模与养殖种类、饲料投放、水环境现状以及生态承载力等有关。按水质控制目标估算，控制1.5万亩围网养殖面积可达到以上要求。

# 7  退垦还湖及岸线调整规划

## 7.1  退垦还湖原则

（1）依法清退的原则

退垦还湖要认真贯彻《水法》《防洪法》，以及2001年国务院批转的《若干意见》等文件的精神。根据太湖流域防洪、区域防洪和太湖水污染防治、水资源保护等方面的相关政策、法规和规划要求，做到依法清退。

（2）可持续发展的原则

退垦还湖应紧密结合太湖流域防洪规划、水资源保护规划，考虑苏州市城市发展规划要求，根据水生态环境的可承受能力，在认真研究区域经济社会发展以及实施可持续发展战略对水生态环境要求的基础上，科学合理确定退垦还湖范围，促进经济社会和生态环境的可持续发展。

（3）尊重历史、实事求是的原则

退垦还湖应对东太湖周边围垦区的历史情况进行详细的调查分析，并仔细研究相关政策法规，做到尊重历史，实事求是。在不影响防洪和保护太湖水环境的前提下，进行合理规划布局，对围垦历史久远，社会经济发展水平较高的围垦区适当保留，以最大限度地减小清退工作对区域经济的负面影响，促进区域社会经济的稳定协调发展。

（4）局部服从整体的原则

以防洪、水资源利用和改善生态环境为目标，以改善湖区水流条件为重点，将东、西太湖周围和下游区域作为统一整体考虑，分析不同水域近、远期社会发展对防洪和供水的需求。对影响太湖流域防洪和产生较大污染的围垦区原则上全部实行清退，以提高流域防洪能力，改善太湖水环境，落实国家对太湖治理的相关政策，切实保障流域国民经济的健康发展。

（5）可操作性原则

退垦还湖方案的确定既要贯彻法律法规，确保规划目标的实现，又要反映实际需求、考虑排泥场选址要求及技术经济比较，充分调动中央与地方的积极性和参与程度，方案要切实可行，具有可操作性。

（6）统一规划，分期实施原则

退垦还湖工作量大面广，需进行统一规划，分期实施。在规划过程中，要根据围垦的历史、退出的难度、资金的安排等特点，合理安排退垦还湖分期实施的规模和实施时间表，制定分期清退和利用计划。

## 7.2  退垦还湖布局方案

东太湖现有围垦区57座，总面积75823亩。其中1988年以前形成的圩区有51座，面积73219亩（48.8km²），大部分围垦时间早于太湖环湖大堤建成时间。

### 7.2.1 退垦还湖方案考虑的因素

（1）妥善解决历史遗留问题

东太湖围垦区1988年《水法》颁布以前形成的达96.6%，多是“以粮为纲”年代当地政府组织群众进行围垦的。其中大部分围垦时间早于太湖环湖大堤开始建设时间。由于当地农用地资源紧缺，大部分围垦区被划为基本农田，且有较高防洪标准，全部实施退垦还湖难度极大。

（2）合理安置东太湖综合整治弃土（泥）

东太湖综合整治将产生3349万m3弃土（泥），排泥场大量占地无疑将对地方工农业生产造成较大影响。而疏浚区附近陆上为开发区或基本农田，弃土安置困难，因此，将弃土（泥）场选址于现有围垦区是现实选择。

（3）合理确定排泥场位置

排泥场选址以不影响东太湖行洪和供水功能正常发挥为前提，确保行洪供水断面规模，保持湖泊良好形态和水流顺畅；结合区域经济发展对土地资源和生态保护需要，对排泥场进行综合利用。

### 7.2.2  退垦还湖布局方案及排泥场综合利用

综合考虑以上因素，规划在现有围垦区布置8处排泥场，共占用25座圩区，总面积13.3km2（19910亩）。除排泥场外，东太湖其余围垦区全部实施退垦还湖，退垦还湖总面积37.3km2（55913亩）。东太湖退垦还湖方案共需搬迁人口2419人，拆迁房屋15.45万m2。

鉴于围垦区形成历史、发展过程及现状情况，充分考虑退垦（渔）还湖工程实施难度、所需资金筹集等因素，规划将环湖大堤内排泥场结合地方经济与城市发展用地需要综合利用，不再作为东太湖湖区的一部分，同时相应调整环湖大堤堤线。

## 7.3  环湖岸线调整规划

东太湖综合整治工程布置在现有围垦区的8处排泥场，面积19910亩，高程约4.5m，高于太湖洪水位。排泥场经固结后将留作城市发展和生态建设用地，不再实施退垦还湖。因此，东太湖岸线应作相应调整。东太湖岸线调整规划涉及退垦还湖导致的一线临水岸线调整和东山半岛环湖大堤封闭工程规划。

东太湖现有环湖大堤71.2km，围垦区一线挡洪堤（水边线）152.9km（含部分环湖大堤）。根据退垦还湖规划方案，退垦区8处排泥场需调整环湖大堤，堤线总长29.6km，按100年一遇标准进行新建。

# 8  排泥场规划

## 8.1  综合整治弃土（泥）工程量

东太湖综合整治工程弃土工程量主要由退垦还湖及清淤工程、通道疏浚工程和污染底泥疏浚等三部分组成。其中退垦还湖及清淤弃土约2016万m3，通道疏浚弃土1063万m3，中部湖区污染底泥疏浚270万m3。因此，东太湖综合整治总计将产生弃土（泥）3349万m3。

## 8.2  排泥场选址

大浦口新联圩以北集中了东太湖大部分围垦区，也是东太湖淤积较为严重的区域，疏浚（开挖）土方量大都集中在此区域，而此区域周边为吴中和吴江经济开发区、南京军区后勤部队农场、城镇建设区和基本农田，土地开发利用程度高，排泥场选址困难。

为此，以满足综合整治目标为前提，本着减少占用陆域基本农田、减轻对环境不利影响的原则，结合地方城市发展要求，规划将排泥场选址于现有围垦区内。按照满足综合整治工程弃土（泥）需要，在多次现场查勘并与地方水利部门协商后，规划9处排泥场，总面积21710亩。各排泥场与疏浚区域的距离都在6km范围以内。其中，在东太湖内现有围垦区布置排泥场8处，共19910亩。另外，为满足东茭嘴血防圩及其淤积区疏浚需要，在东太湖外东山东大圩选取1处排泥场，面积为1800亩。

## 8.3  排泥场容量平衡分析

东太湖综合整治工程总弃土（泥）量为3349万m3；按填高2.3m（9号排泥场按2.5m）计算，9处排泥场总容量为3353万m3。东太湖9处排泥场与综合整治工程总弃土（泥）量大体平衡。

# 9  东太湖水环境与生态保护规划

## 9.1  水质保护规划

东太湖是吴江市城市集中式饮用水源地，也是太浦河下游重要的供水水源。根据东太湖湖面利用功能分区和水环境功能要求，2012年东太湖水源保护核心区水质控制目标为Ⅱ类水质标准，其余湖区水质达到Ⅲ类水质标准，2020年水源保护核心区水质控制目标为Ⅱ类水质标准，其余湖区水质按Ⅲ类标准较优值控制。

## 9.2  水环境保护措施规划

东太湖的主要污染源为围网、围垦区的养殖污染和周边入湖溇港污水等，水环境保护需控制和削减各种污染源，进行水工程的合理调度，加快东太湖水体流动，修复生态，提高环境容量，改善水质。水环境保护措施主要包括围网（垦）区养殖污染的控制与治理、入湖溇港污染的控制与治理、底泥污染控制、其他污染控制、饮用水水源地保护等。

## 9.3  生态保护规划

除太浦河口至东茭嘴一线的区域以外的东太湖其它区域受围网养殖、围垦影响，生态系统遭到破坏，属于生态受损区域，是本次生态修复的范围。

主要根据受损系统部位及湖面利用功能分区成果，主要分为滨湖湿地与自然湖泊保护区、行洪供水通道区、围网养殖区、水源保护区等分区修复，根据受损程度及功能定位不同，进行不同强度的恢复，重点是被围垦利用的湖泊湿地修复和原先养殖的湖心区，实施底泥疏浚、基底修复以及生态护岸建设等。

# 10  移民安置规划

东太湖退垦（渔）还湖工程占地拆迁包括东太湖内所有围垦区和围网区。围垦区涉及吴江市的开发区、东太湖养殖场、横扇镇、七都镇（原庙港镇部分）和吴中区的越溪街道、横泾街道、浦庄镇、渡村镇、东山镇。围网区除吴中区、吴江市专业渔民外，还涉及当地农民养殖户和少量浙江省养殖户。共涉及搬迁居民610户、2419人，需要安排生产出路的围垦区生产安置人员共有5447人。

# 11  建设与运行管理

工程建设期总体上由项目法人负责，具体项目由工程承担单位负责实施，工作领导小组办公室成员单位负责监督管理。

工程运行期管理内容主要包括：组织制定东太湖资源利用规划、开发建设管理、湖盆取土管理、生态管理、行洪供水通道管理、水环境管理、监测等。

# 12  环境影响评价

东太湖综合整治规划符合东太湖区域经济社会发展规划、水资源和水环境保护规划要求，规划实施将完善太湖流域防洪减灾体系，提高流域防洪除涝标准，为水资源优化配置和合理利用创造条件，为改善水环境和生态环境、保障人群健康和社会经济的可持续发展奠定更加坚实的基础。规划实施也将对局部水域水环境、渔业资源、移民生产及生活安置等产生一定程度的不利影响。但这些不利影响可通过实施生态修复、保留部分养殖水面、移民补偿安置、产业结构调整、社会保障等措施予以减免和消除。因此，规划的环境效益是相当显著的，规划的实施对东太湖的区域环境产生的有利影响远大于不利影响，对东太湖开展综合整治规划是必要的，在环境保护角度上也是可行的。

# 13  工程投资匡算及资金筹措

东太湖综合整治规划总投资为50.86亿元。东太湖综合整治规划所需资金主要依靠地方自筹解决，采取出让排泥场土地使用权的办法筹集资金。

# 14  综合效益分析

（1）东太湖综合整治工程社会效益巨大，生态、环境效益显著，经济效益明显，具有其它任何单一措施难以替代的整体优势。东太湖综合整治工程必将对于湖区周边和下游地区环境、经济、社会发展起到明显的推动作用。

（2）国内湖泊普遍存在围垦严重问题，太湖流域主要湖泊还存在围网养殖过度问题。本项目的成功实施一方面是贯彻《水法》和《防洪法》、落实《若干意见》要求的具体体现，另一方面也可为同类问题湖泊治理提供借鉴意义，具有现实意义和示范意义。

（3）东太湖综合整治工程虽然在短期内将造成养殖面积下降、移民安置难度大等不利影响。工程产生的巨大的社会效益、环境效益和经济效益，将远大于不利影响，工程具有较好可行性。